Ассоциация региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Утвержден

решением Общего собрания членов НП СРОСБР

Протокол №ОС-14 от 6 декабря 2011 г.

Утвержден с изменениями

решением Общего собрания членов Ассоциации РООР СРОСБР

Протокол № ОС-20 от 27 апреля 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ

аттестации технологии сварки (наплавки) для организаций – членов Ассоциации региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»

Иркутск 2016

1.	Общие положения

1.1.	Настоящий «Регламент аттестации технологии сварки (наплавки) для организаций – членов Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона»  (далее «Регламент») разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральный закон от 22.07.2008г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), Уставом Ассоциации регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая организация строителей Байкальского региона» (далее Ассоциации РООР СРОСБР) , Рекомендациями Национального объединения строителей, Градостроительным кодексом Российской Федерации, РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» и определяет общий порядок аттестации технологии сварки (наплавки) (далее аттестации).

1.2.	Регламент утверждается общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР, имеет целью оценку соответствия квалификации специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей установленным критериям знаний, необходимых для решения уставных задач Ассоциации РООР СРОСБР.

1.3.	Регламент распространяется на всех членов Ассоциации РООР СРОСБР и является обязательным для исполнения.

1.4.	Соблюдение Регламента является обязательной процедурой для получения свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных  объектов, на безопасность объектов использования атомной энергии.

1.5.	Выполнение определенных видов работ (Приложение №1), оказывающих влияние на безопасность особо опасных и технически сложных  объектов, на безопасность объектов использования атомной энергии  при отсутствии у организаций – членов Ассоциации РООР СРОСБР аттестованных технологий сварки (наплавки) не допускается.

1.6.	Ответственность за соблюдение Регламента несет руководитель организации (индивидуальный предприниматель).

2.	Основные термины и определения, используемые в Регламенте

В Регламенте используются следующие основные понятия:

1)	саморегулируемая организация в области строительства – некоммерческая организация, объединяющая организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федеральный закон №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 22.07.2008 г), включенная в государственный реестр саморегулируемых организаций;

2)	система аттестации сварочных технологий – система аттестации сварочных технологий (САСв) включает комплекс требований, определяющих правила и процедуру аттестации технологий сварки (наплавки), предназначенных для использования и (или) используемых при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции опасных производственных объектов, а также требования к организациям, участвующим в процессе аттестации;

3)	аттестация технологии сварки (наплавки) – процедура, подтверждающая, что организация-заявитель обладает техническими, организационными и квалификационными возможностями для выполнения сварочных (наплавочных) работ по применяемым им аттестованным технологиям, а качество выполненных при аттестации контрольных сварных соединений (наплавок) соответствует требованиям, указанным в проектно-конструкторской и нормативной документации на сварные конструкции;

4)	дисциплинарная комиссия – специализированный орган Ассоциации РООР СРОСБР, в компетенцию которого входит рассмотрение дел о нарушениях членами Ассоциации РООР СРОСБР требований к выдаче свидетельств о допуске, требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации РООР СРОСБР и правил саморегулирования, а также принятие решений о применении в отношении членов Ассоциации РООР СРОСБР мер дисциплинарного воздействия.

3.	Организационная структура проведения аттестации

В структуру САСв входят:

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее Ростехнадзор)

- Национальный аттестационный комитет по сварочному производству (НАКС);

- аттестационные центры (АЦ);

- специализированные организации.

Аттестация технологии сварки (наплавки) по Иркутской области проводится в аккредитованном, в установленном порядке в органах Ростехнадзора,  аттестационном центре: Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона».

4.	Объекты аттестации

4.1.	Аттестация технологии сварки (наплавки)

Аттестация проводится в соответствии с РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

Аттестации подлежат технологии выполнения сварки (наплавки), используемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений на особо опасных и технически сложных  объектах и объектах использования атомной энергии. Использование не аттестованных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений на данных объектах не допускается.

По окончании процедуры аттестации организации выдается свидетельство о готовности к использованию аттестованной технологии сварки (наплавки) при изготовлении, монтаже и ремонте или реконструкции на опасных производственных объектах. В Свидетельстве указывается область распространения аттестации, включающая перечень основных параметров, характеризующих однотипность сварных соединений.

5.	Ответственность членов Ассоциации РООР СРОСБР

5.1.	Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) несет ответственность за выполнение работ аттестованными технологиями сварки (наплавки), оказывающими влияние на безопасность особо опасных и технически сложных  объектов, на безопасность объектов использования атомной энергии.

5.2.	Привлечение к ответственности руководителя организации за производство строительных работ не аттестованными технологиями осуществляется в соответствии с правилами контроля в области саморегулирования и с Положением о дисциплинарной ответственности.

5.3.	Организации имеют право самостоятельно заключать договора на аттестацию в аккредитованных учебных заведениях и центрах. В этом случае организации обязаны предоставлять в Ассоциации РООР СРОСБР заверенные копии актуальных документов о проведении аттестации.

5.4.	Не предоставление, несвоевременное предоставление документов или обнаружение предоставления недостоверных сведений (документов), считаются нарушением настоящего Регламента, является дисциплинарным нарушением и основанием для применения к члену ассоциации мер дисциплинарного воздействия.

6.	Заключительные положения

6.1.	Настоящий Регламент, изменения, дополнения к нему вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР.

6.2.	Решение о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также решение о признании  утратившим силу Регламента принимаются Общим собранием членов Ассоциации РООР СРОСБР.

Приложение 1

Перечень видов работ, которые оказывают влияние

на безопасность объектов капитального строительства, опасных производственных объектов,             в том числе уникальных, особо опасных и технически сложных, использования атомной энергии, при выполнении сварочных работ на которых требуется наличие аттестованных сварщиков и специалистов сварочного производства

| № | Наименование видов работ | Группа технических устройств |
| --- | --- | --- |
| 2 | Подготовительные работы |  |
| 2.3. | Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов | СК |
| 6. | Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций |  |
| 6.2. | Арматурные работы | СК |
| 7. | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  |
| 7.1. | Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений | СК |
| 7.2. | Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок | СК |
| 7.3. | Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин | СК |
| 10. | Монтаж металлических конструкций |  |
| 10.1. | Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений | СК |
| 10.2. | Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей | СК |
| 10.3. | Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций | СК |
| 10.4. | Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб | СК |
| 10.5. | Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций | СК |
| 10.6. | Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие) | СК |
| 15. | Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений |  |
| 15.1. | Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации | СК |
| 15.2. | Устройство и демонтаж системы отопления | СК |
| 15.3. | Устройство и демонтаж системы газоснабжения | ГО |
| 16. | Устройство наружных сетей водопровода |  |
| 16.1. | Укладка трубопроводов водопроводных | СК |
| 16.2. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей | СК |
| 17. | Устройство наружных сетей канализации |  |
| 17.2. | Укладка трубопроводов канализационных напорных | СК |
| 17.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей | СК |
| 18. | Устройство наружных сетей теплоснабжения |  |
| 18.1. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия | СК |
| 18.2. | Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше | КО |
| 18.3. | Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения | КО |
| 19. | Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных |  |
| 19.1. | Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | ГО |
| 19.2. | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно | ГО |
| 19.3. | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) | ГО |
| 19.4. | Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо проводах | ГО |
| 19.5. | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | ГО |
| 19.6. | Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа | ГО |
| 19.7. | Ввод газопровода в здания и сооружения | ГО |
| 19.8. | Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ | ГО |
| 19.9. | Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов | ГО |
| 21. | Устройство объектов использования атомной энергии |  |
| 21.1. | Работы по сооружению объектов с ядерными установками | по категории объекта |
| 21.2. | Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса | по категории объекта |
| 21.3. | Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер | по категории объекта |
| 21.4. | Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов | по категории объекта |
| 21.5. | Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла | по категории объекта |
| 21.6. | Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана | по категории объекта |
| 21.7. | Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии | по категории объекта |
| 22. | Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности |  |
| 22.1. | Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов | НГДО |
| 22.2. | Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту | НГДО |
| 22.3. | Устройство нефтебаз и газохранилищ | НГДО |
| 22.7. | Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов | НГДО |
| 22.9. | Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа | НГДО |
| 22.10. | Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций | НГДО |
| 23. | Монтажные работы |  |
| 23.1. | Монтаж подъемно-транспортного оборудования | ПТО |
| 23.2. | Монтаж лифтов | ПТО |
| 23.3. | Монтаж оборудования тепловых электростанций | КО |
| 23.4. | Монтаж оборудования котельных | КО |
| 23.5. | Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов | по категории объекта |
| 23.7. | Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии | по категории объекта |
| 23.8. | Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти | НГДО |
| 23.9. | Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов | НГДО |
| 23.10. | Монтаж оборудования по сжижению природного газа | ГО |
| 23.11. | Монтаж оборудования автозаправочных станций | НГДО |
| 23.12. | Монтаж оборудования предприятий черной металлургии | МО |
| 23.13. | Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии | МО |
| 23.14. | Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности | ОХНВП |
| 23.15. | Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования | ГДО |
| 23.16. | Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта | по категории объекта |
| 23.17. | Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей | ПТО |
| 23.18. | Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений | по категории объекта |
| 23.34. | Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры | по категории объекта |
| 23.35. | Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры | по категории объекта |
| 27. | Устройство тоннелей, метрополитенов |  |
| 27.6 | Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов | СК, КСМ |
| 27.7. | Устройство пути метрополитена | СК |
| 29. | Устройство мостов, эстакад и путепроводов |  |
| 29.1. | Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СК |
| 29.2. | Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов | СК |
| 29.3. | Устройство конструкций пешеходных мостов | СК |
| 29.4. | Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов | КСМ |
| 30. | Гидротехнические работы, водолазные работы |  |
| 30.8. | Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях | СК |
| 30.9. | Укладка трубопроводов в подводных условиях | СК |