Согласовано: 						Утверждаю:

Технический директор по добыче 			Исполнительный директор

и обогащению угля – главный инженер		ООО «Разрез Вознесенский»

ООО «Компания «Востсибуголь»

__________________ С.Л. Иванов			_______________ К.О. Ланкин

«_____» ________________2024 г.			«____» ________________2024 г.

Техническое задание

Оказание услуг по экскавации, погрузке, перевозке автомобильным транспортом и разгрузке на отвал вскрышных пород (растительного грунта), а также их бульдозерному отвалообразованию сооружению и поддержанию в рабочем состоянии технологической дороги для вывозки вскрышных пород на участке горных работ ООО «Разрез Вознесенский».

- Заказчик: ООО «Разрез «Вознесенский»

- Цель оказания услуг:

  - Экскавация, погрузка, перевозка автомобильным транспортом и разгрузка на отвал вскрышных пород (растительного грунта), а также их бульдозерное отвалообразование и поддержание в рабочем состоянии технологической дороги для вывозки вскрышных пород на участке горных работ ООО «Разрез Вознесенский».

  - Совместно осуществляется селективная выемка и транспортировка 30% общего объема (122 тыс.м3) произведенной вскрыши фракционного неразмокаемого материала (фракцией не более 200мм) для отсыпки основания дороги расположенной на расстоянии от  0,2 до 7,5 км от места выемки, с последующим планированием тракторно-бульдозерной техникой толщиной слоя до 0,4 метра, шириной до 11,5 метра.

  - Сооружение и содержание автодорог предусматривается тарифом и входит в стоимость 1 м3 вывезенной горной массы.

  - Сооружение и содержание автодорог осуществляется неразмокаемыми твердыми вскрышными породами.

2.4	Участок по административному делению находится в Черемховском районе Иркутской области, на левобережье р. Большая Белая, в 30 км на юго-запад от районного центра г. Черемхово и на расстоянии менее 1 км от ближайшего населенного пункта – поселка Мотова

- Погрузка вскрышных пород осуществляется экскаваторами Подрядчика с емкостью ковша 2,5-3,5 м3 (согласно требований технического проекта), обеспечивающую безопасную и производительную работу автосамосвалов.

- Подготовку необходимого фронта работ, для выемки горной массы пород, требующих рыхление, буровзрывным способом, осуществляет Заказчик.

- Параметры перевозки:

  - Маршрут перевозки вскрышных пород: пункт погрузки – забои участков горных работ (разрезная траншея), пункт разгрузки – породный отвал;

  - Среднее расстояние автоперевозки вскрыши – 2,5 км;

  - Средний объемный вес пород - 2,25 т/м³ (в целике).

  - Перевозка вскрышных пород осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью не менее 25 тонн.

  - Перевозка осуществляется в круглосуточном режиме по технологической дороге, поддерживаемой в рабочем состоянии Подрядчиком.

  - Количество автосамосвалов на среднее плечо 2,5 км, необходимое для вывозки объемов вскрышных пород:

Nавт = Vвс/qcм/qрейс/Vавт/q

где: Nавт – Количество авто необходимое для вывозки объемов;

Vвс – объем автотранспортной вскрыши в месяц, м3;

qcм – количество смен за месяц;

qрейс – количество рейсов в смену;

Vавт – объём вскрышных пород (в целике), перевозимый в кузове автосамосвала, м3;

q – коэффициент технической готовности = 0,8.

Nавт = 80000/60/30/11/0,8 = 5,05 ≈ 6 ед.

- Сроки и объем оказания услуг:

  - Период оказания услуг: август - декабрь 2024 г.

  - Суммарный ориентировочный объем по выполнению вскрышных работ - 400 тыс. м3:

| Год | Объем | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |
|  | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 | 0,2-1,5 |
|  | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 55 | 55 |  |
|  | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  | 1,5-2,8 | 1,5-2,8 | 1,5-2,8 | 1,5-2,8 | 1,5-2,8 |
|  | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 58 |
|  | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  | 2,8-4,1 | 2,8-4,1 | 2,8-4,1 | 2,8-4,1 | 2,8-4,1 |
|  | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  | 4,1-5,3 | 4,1-5,3 | 4,1-5,3 | 4,1-5,3 | 4,1-5,3 |
|  | Объем, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 22 |
|  | Расстояние, км |  |  |  |  |  |  |  | 5,3-7,5 | 5,3-7,5 | 5,3-7,5 | 5,3-7,5 | 5,3-7,5 |

- Формирование бульдозерного отвала:

  - Формирование бульдозерного породного отвала осуществляется бульдозерной техникой Подрядчика в соответствии с проектной документацией Заказчика.

- Требования к качеству услуг и безопасности:

  - С учетом видов работ подрядчик должен иметь:

- Экскаватор гидравлический с объемом ковша не менее 2,5 м3 – 1 единиц;

- Автосамосвалы грузоподъемностью не менее 25 тонн – 6 единиц;

- Бульдозер, для формирования автоотвалов, формирования спусков, а также содержания внутрикарьерных автодорог – 1 единица;

  - Подрядчик обязан до начала производства работ, разработать и согласовать с соответствующими службами Заказчика паспорта (технологические карты) оборудования занятого на производстве горных работ. Ознакомить с паспортами работников занятых на производстве горных работ;

  - Подрядчик обязан производить оказание услуг в полном объеме и в сроки, в соответствии с ежемесячной заявкой, проектом, рабочими чертежами, нормами и правилами, предоставленными Заказчиком, а также согласованными паспортами работ горного оборудования;

  - Подрядчик обязан поставить на производственную площадку технически исправную технику, оборудование и иное, используемое для выполнения обязательств имущество, в количестве необходимом для выполнения согласованного объема работ;

  - Подрядчик обязан обеспечить в ходе оказания услуг, выполнение на производственной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональное использование территории, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам оказания услуг на объекте;

  - Подрядчик обязан обеспечить качество оказания услуг в соответствии с рабочим проектом и нормативной документацией;

  - Подрядчик обязан обеспечить содержание технологических дорог в состоянии, пригодном для беспрепятственного и безопасного проезда транспортных средств и иной техники с соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда;

  - К техническим устройствам применяемым Подрядчиком, устанавливаются обязательные требования в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании и требуется Сертификат соответствия. Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности: до начала применения на опасном производственном объекте; по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки, установленных его производителем; при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое устройство (статья 7 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014));

Подрядчик обязан представить сведения, в табличном варианте по форме, указанной ниже, с приложением копий следующих документов:

а) договор аренды (субаренды) оборудования, в случае если организация не является собственником;

б) паспорт технического средства;

в) сертификат или декларация о соответствии требованиям таможенных регламентов «О безопасности оборудования» или разрешение на применение технического устройства на объектах горных работ по добыче угля открытым способом (срок действия которых должен быть в диапазоне, сопоставим с датой выпуска оборудования к которому эти документы соответствуют).

г) 	в случае отсутствия документов, указанных в пункте «в» требуется предоставить копии: уведомления о регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности Ростехнадзора, титульный лист заключения экспертизы, лист с информацией о заключении эксперта и указания срока действия заключения, лист о перечислении мероприятий, рекомендованных экспертом. Уведомление от эксплуатирующей организации на имя эксперта (экспертной организации) о выполнении мероприятий если истек срок их выполнения.

| № п/п | Техническое устройство, марка, модель | Заводской номер | Гос. рег. номер | Год изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Нормативный срок эксплуатации, установленный производителем | Реквизиты ПТС/ ПСМ | Наличие сертификата, декларации соответствия требованиям технических регламентов «О безопасности оборудования» (разрешение, №, дата выдачи, срок действия) | Заключение экспертизы: рег. №, дата регистрации, срок действия заключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполняется в случае отсутствия документов, указанных в столбце 9, либо истечения нормативного срока эксплуатации оборудования |

  - Подрядчик обязан обеспечить прохождение предсменного медицинского освидетельствования рабочего персонала с отметкой в путевом листе (штамп установленного образца с указанием даты, времени медосвидетельствования и росписи медработника);

  - Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг технически исправным технологическим оборудованием, зарегистрированным в установленном порядке в государственных органах учета, прошедших технический осмотр;

  - Во время пребывания персонала Подрядчика на территории объектов Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение;

  - Подрядчик обязан соблюдать нормативно-правовые акты по промышленной безопасности и охране труда для горнодобывающей промышленности, и разработке угольных месторождений открытым способом, требования экологического законодательства.

  - Подрядчик обязан соблюдать скоростной режим и нести ответственность за безопасность дорожного движения;

  - Подрядчик обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим предприятия;

  - Подрядчик обязан обеспечить прохождение вводного инструктажа персонала;

  - Подрядчик обязан обеспечить круглосуточное руководство горными работами лицами горного надзора, аттестованными в области промышленной безопасности и имеющими право руководства горными работами. Предоставить Заказчику копии дипломов работников, как документы подтверждающие их образование, копии протоколов по аттестации работников в области промышленной безопасности (категории А1; Б5.1), аттестованных в территориальной комиссии Ростехнадзора, в случае наличия протокола об аттестации в комиссии предприятия, необходимо предоставить копии протоколов аттестации членов комиссии в территориальной комиссии Ростехнадзора указанных в протоколе работника; документы, подтверждающие наличие трудовых отношений между Подрядчиком и лицом, обеспечивающим руководство горными работами;

  - Подрядчик обязан обеспечить присутствие, непосредственно на месте эксплуатации самосвалов, ИТР (механика) – для осуществления проверки технического состояния перед выпуском на линию самосвалов и общего оперативного руководства;

  - При оказании услуг работники Подрядчика обязаны иметь соответствующие удостоверения на право управления оборудованием.

  - Подрядчик обязан ежедневно, до 10.00 ч. суток, следующих за отчетными, предоставлять в адрес Заказчика оперативную информацию, по форме (Приложение №3), за подписью начальника участка подрядной организации, о количестве оборудования и объемах работ, выполненных за прошедшие сутки.

  - Организация заправки оборудования, проживания, питания, доставки персонала осуществляется силами подрядчика.

- Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:

Выполнение вскрышных работ:

  - Объемы перевезенных вскрышных пород определяются на основании маркшейдерских замеров фактически вынутой вскрышной породы в целике.

  - Маркшейдерские замеры фактически перевезенной вскрышной породы производятся ежемесячно, в последние числа текущего месяца, в соответствии с требованиями «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (РД 07-603-03) и «Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом» (РД 07-604-03), оформляются актом (справкой) и подписываются уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы – Приложение №1).

  - Оплата за выполненные услуги производится из расчета стоимости 1 м3 вывезенной горной массы.

  - Фактическая дальность перевозки в расчетном периоде (месяце) оформляется справкой, которая подписывается уполномоченными представителями обеих сторон (на основании утвержденной сторонами формы – Приложение №1).

  - Оплата за выполненные услуги производится в зависимости от применяемого тарифа на фактическую дальность перевозки в расчетном периоде (месяце):

- от 0,2 км до 1,5 км (включительно);

- свыше 1,5 км до 2,8 км (включительно);

- свыше 2,8 км до 4,1 км (включительно);

- свыше 4,1 км до 5,3 км (включительно);

- свыше 5,3 км до 7,5 км (включительно).

Сооружение и содержание автодорог предусматривается тарифом и входит в стоимость 1 м3 вывезенной горной массы.

  - Возможно предоставление в аренду по отдельному договору земельного участка для базирования горнотранспортного оборудования.

  - Оформление справок, расчетов и подписание актов сторонами производится ежемесячно.

  - Акты и счёт-фактуры оформляются на основании справок Приложения №1. По окончании оказания услуг, до последнего числа текущего месяца, подрядчик представляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру. В течении 3 (трех) календарных дней с даты их получения уполномоченный представитель Заказчика должен его подписать, либо направить Подрядчику мотивированные письменные возражения. В этом случае сторонами подписывается акт о выявленных недостатках и устанавливаются сроки их устранения.

  - В случае не устранения Подрядчиком выявленных недостатков, стоимость услуг за период, в котором были выявлены недостатки, должна быть уменьшена.

  - В случае не подписания Заказчиком акта и непредставления мотивированного отказа от подписания в указанные сроки, работы считаются выполненными и подлежащими оплате в полном объеме, установленном Актом (справки) приемки оказанных услуг.

  - По итогам работы за квартал (или окончания срока оказания услуг по договору), Заказчик в праве производить комиссионный контрольный маркшейдерский замер с участием Подрядчика. Контрольный замер оформляется Актом и подписывается членами комиссии, назначенной приказом по предприятию (форма Акта – Приложение №2). В случае возникновения отклонений, превышающих допустимые величины, по итогам контрольного замера Заказчик в праве произвести корректировку объемов в расчетном периоде на разницу выявленных отклонений. Контрольный замер производиться не позднее 3-х рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

Главный инженер		                                                        А.В. Борняк

Начальник производственного управления

ООО Компания Востсибуголь                                                             В.М. Калашников

Главный специалист ООО Компания Востсибуголь                         П.В. Федорко

Приложение №1

к договору на оказание услуг №________

от _______________ 2024 г.

Утверждаю: ___________ Ф.И.О.

СПРАВКА

маркшейдерского замера

произведенной вскрышной породы и расстояния транспортировки

ООО «Разрез Вознесенский»

за _______________ 2024 г.

| Наименование работ | № пикета | Период, (с _________ по __________) | Объем работ, тыс. м3 | Расстояние, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |
| Вскрышные породы |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Подписи

Представитель заказчика   __________________ (  Ф.И.О.  )

Представитель исполнителя   __________________ (  Ф.И.О.  )

Участковый маркшейдер __________________ (  Ф.И.О.  )

| Исполнитель: ______________ | Заказчик: _________________ |
| --- | --- |

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор

ООО «Разрез Вознесенский»

_____________ (____________)

«____» _____________2024 г.

А К Т

контрольного замера объемов автомобильной вскрыши

выполненной подрядчиком __________________

за период _______________ 2024 г.

Комиссия в составе: ____________ – главного инженера, __________ – главного маркшейдера, ____________ – участкового маркшейдера, ____________ (от лица производственной службы) и ______________ (представителя подрядчика), составила настоящий акт о том, что __.__.2024 г. был произведен контрольный маркшейдерский замер объемов автомобильной вскрыши, выполненного подрядной организацией ______________ на участке __________ ПК ___________ ООО «Разрез «Черемховуголь» ____________ за период ________ 2024 г.

Контрольный объем выполненной автомобильной вскрыши за период ____________ 2024 г., с учетом объемов за _____.2024 г. взятых после маркшейдерского замера по оперативному учету, составляет – ____________ тыс. м3 (единицы измерения согласно договору)

Объем выполненной автомобильной вскрыши за период ___________ 2024 г. взятый по справкам на оплату подрядчику ______________ – _________ тыс. м3. (единицы измерения согласно договору).

Расхождение между контрольным и месячным определениями объемов составляет           +/-          тыс. м3 (единицы измерения согласно договору).

Допустимое расхождение между контрольным и отчетным объемом определяется по формуле 4.2. «Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом» (РД 07-604-03): (расчет допустимого отклонения выполнять в зависимости от объемов согласно Инструкции (РД 07-604-03)

Vк – Vотч. ≤ 0,015 * ϬVдоп. * Vк, тыс. м3

где, ϬVдоп., (допустимая погрешность определения объемов) при объемах от 20 до 2000 тыс. м3 определяется по формуле 1.1. «Инструкции по маркшейдерскому учету объемов горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом» (РД 07-604-03) и составляет:

ϬVдоп. = 1500 / √V, %

Допустимое расхождение между контрольным и отчетным объемами составляет                       ±         тыс. м3.

Расхождение между контрольным и отчетным объемами выполненной автомобильной вскрыши подрядчиком ____________ за период ______________ 2024 г. составляет                    +/-       тыс. м3, при допустимой ± _____ тыс. м3, следовательно, корректировка в объемы отчетного периода _________ 2024 г. (не вносится или применяется в объеме +/- ______ тыс. м3.)

| __________________ (_____________) | ___________________ (_____________) |
| --- | --- |
| __________________ (_____________) | ___________________ (_____________) |

Приложение № 3

.

Форма

| ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ____ _______________________20___г. |
| --- |
| № п/п | Тип и марка оборудования | Количество единиц техники |
| 1 | Экскаватор …….. |  |
| 2 | Бульдозер ………… |  |
| 3 | Грейдер ………….. |  |
| 4 | Автосамосвал ………… |  |
| 5 | Прочее оборудование……. |  |
| Объем работ, м3 |
| 1 смена | 2 смена | Сутки |

Представитель Исполнителя ___________________  /          ФИО          /

(подпись)